## Slide 1
1
通信原理

## Slide 2
信道分类
信道模型
恒参/随参信道特性对信号传输的影响
信道噪声
信道容量
第4章 信道

## Slide 3
—传输媒质
  有线信道
  ——明线、电缆、光纤
  无线信道
  ——自由空间或大气层
概 述
狭义信道：
广义信道：
  调制信道
  ——研究调制/解调问题
  编码信道
  ——研究编码/译码问题
信道的定义与分类

## Slide 4
无线信道
§4.1

## Slide 5
地 面
对流层
平流层
电离层
10 km
60 km
0 km
  对流层：约 0 ~10 km
  平流层：约 10~60 km
  电离层：约 60~400 km
地球大气层的结构：

## Slide 6
  地波 ground- wave
    频率： < 2 MHz
    特性：有绕射能力
    距离：数百或数千米
    用于：AM广播
传播路径
地波传播方式
传播路径
天波传播方式
无线信道
  电磁波的传播方式：
  天波 sky- wave
    频率：2~30 MHz
    特性：被电离层反射
    距离：< 4000 km（一跳）
    用于：远程、短波通信
Notes: 电磁波的传播特性主要由其频率值来决定

## Slide 7
d
d
h
接收
天线
发射
天线
传播途径
D
r
r
视线传播方式
频率： > 30 MHz
特性：直线传播、穿透电离层
用途：卫星和外太空通信
超短波及微波通信
距离：与天线高度有关
视线传播 line-of-sight
无线信道
D 为收发天线间距离(km)
设收发天线的架设高度均为40 m，则最远通信距离为：
D = 44.7 km
例如

## Slide 8
  微波中继（微波接力）
  卫星中继（静止卫星、移动卫星）
  平流层通信

## Slide 9
无线信道
微波中继
Notes: 微波：300M--300 GHz的电磁波

## Slide 10
无线信道
卫星中继
地面站
地面站
地球

## Slide 11
对流层散射通信
地球
有效散射区域
无线信道
散射通信
Notes: 电离层散射的机理 － 由电离层不均匀性引起
对流层散射的机理 － 由对流层不均匀性（湍流）引起

## Slide 12
流星余迹
无线信道
    流星余迹散射
特性: 高度80 ~ 120 km，长度15 ~ 40 km
存留时间：小于1秒至几分钟
频率: 30 ~ 100 MHz
距离: 1000 km以上
用途: 低速存储、高速突发、断续传输
    蜂窝网(UHF特高频)+卫星通信(SHF超高频)

## Slide 13
有线信道
§4.2
  明线 对称电缆 同轴电缆 光纤

## Slide 14
1880年纽约街貌
  明线
  明线 对称电缆 同轴电缆 光纤

## Slide 15
屏蔽双绞线(STP)
（可减少噪声干扰）
非屏蔽双绞线(UTP)
（便宜、易弯曲、易安装）
由 多 对
双绞线组成
  有线信道
  对称电缆
Notes: STP：每对加有金属箔屏蔽层（接地）
双绞线有多种规格，传输带宽在几十千赫至上百兆赫
应用：用作电话线路，传输语音和数据；是本地环路(如连接用户到电话机房的线路)
和局域网内及综合布线工程中的传输介质。

## Slide 16
  有线信道
  同轴电缆

## Slide 17
宽带（射频）同轴电缆：
  75Ω，用于传输模拟信号
  多用于有线电视（CATV）系统
  传输距离可达几十千米
基带同轴电缆：
  50Ω，多用于数字基带传输
  速率可达10Mb/s
  传输距离<几千米
  有线信道
Notes: 利用FDM技术可在一条电缆中同时传多路信号；

## Slide 18
单模阶跃折射率光纤
光纤结构示意图
结构：
  纤芯
  包层
按折射率分类：
  阶跃型
  梯度型
按模式分类：
  多模光纤
  单模光纤
  有线信道
  光纤

## Slide 19
缺点
应用
优点
有线信道

## Slide 20
信道数学模型
§4.3

## Slide 21
  模型：
  有一对（或多对）输入端和输出端
  大多数信道都满足线性叠加原理
  对信号有固定或时变的延迟和损耗
  无信号输入时，仍可能有输出（噪声）
共性：
叠加有噪声的线性时变/时不变网络：
§4.3.1 调制信道模型

## Slide 22
关系：
恒参信道
特例：加性高斯噪声信道
随参信道
时延
Notes: 信道特性是一个很复杂的函数，它可能会使信号
产生包括各种线性或非线性的失真，延时和衰落等。

## Slide 23
+ = 1
二进制
无记忆
编码信道
模型
  可用 转移概率来描述。
+ = 1
  P(0/0)
  P(1/1)
  正确
  P(1/0)
  P(0/1)
  错误
  模型：
§4.3.2 编码信道模型
Notes: 编码信道是一种数字信道或离散信道，其输入和输出都是离散信号。它对信号的影响反映为将输入数字序列变成另一种输出数字序列。由于信道噪声或其他因素的影响，将导致输出数字序列发生错误， 因此输入、输出数字序列之间的关系可以用一组转移概率来表征。

## Slide 24
0
1
2
3
3
2
1
0
接收端
发送端
四进制
无记忆
编码信道

## Slide 25
恒参/随参信道特性对信号传输的影响
§4.4

## Slide 26
特点：传输特性随时间缓变或不变。
举例：各种有线信道、卫星信道…
1. 传输特性
幅频特性
相频特性
线性时不变系统
恒参信道 特性及其对信号传输的影响
2. 无失真传输

## Slide 27: 恒参信道

群迟延特性
幅频特性
相频特性

## Slide 28: 恒参信道
  若输入信号为s(t)，则理想恒参信道的输出:
固定的迟延
固定的衰减
—— 这种情况称为无失真传输
理想恒参信道的冲激响应:

## Slide 29: 恒参信道
3. 失真 影响 措施
群迟延失真:
幅频失真：
相频失真：

## Slide 30: 恒参信道
相频特性
典型音频电话信道:
幅度衰减特性
群迟延频率特性

## Slide 31
指传输特性随时间随机快变的信道。
随参信道 特性及其对信号传输的影响
多径传播
示意图：
衰减随时间变化
时延随时间变化
多径传播

## Slide 32
3. 多径效应
第i条路径
接收信号振幅
经过n条路径传播（各路径有时变的衰落和时延）
— 多经传播的影响
传输时延
则接收信号为
设发送信号为
幅度恒定
频率单一
Notes: 并设信道有n条路径，各路径有时变的衰落和传输时延
且经过各条路径到达接收端的信号相互独立

## Slide 33
根据概率论中心极限定理：当 n
足够大时，x(t)和y(t) 趋于正态分布。
同相 ~ 正交形式
包络 ~ 相位形式
瑞利
分布
均匀分布
多径效应
包络相位
随机缓变 的
窄带信号

## Slide 34
波形
发送信号
接收信号
频谱
结论

## Slide 35
多径效应

## Slide 36
多径效应
传输衰减均为 K
传输时延分别为1和2
发射信号
接收信号
设两条路径的信道为
f (t)
fo(t) = K f(t - 1) + K f(t -2 )
信道传输函数
fo(t)
 =2 -1
相对时延差
则接收信号为
常数衰减因子
确定的传输时延因子
与信号频率有关的复因子

## Slide 37
信道对信号不同的频率成分，将有不同的衰减。
——频率选择性衰落
如何减小？
信道幅频特性
Notes: 频选衰落的含义： 信道对不同f 的信号分量的衰减大小不同，且随时间变化.

## Slide 38
信道相关带宽：
定义为相邻传输零点的频率间隔
，工程经验公式：
4. 减小频率选择性衰落的措施
△f
△f ＝1/
应使信号带宽
Bs ＝(1/3 ~ 1/5)△f
    数字信号的码元宽度:
Ts ＝(3 ~ 5)
→RB↓
m
m
Bs < △f

## Slide 39
归纳
随参信道特性
多径效应
减小衰落的措施

## Slide 40
信道噪声
§4.5

## Slide 41
1. 何谓噪声
按
噪
声
来
源
2. 噪声类型
人为噪声
自然噪声
内部噪声
（如热噪声）
脉冲噪声
窄带/单频噪声
起伏噪声
（热噪声、散弹噪声和宇宙噪声）
起伏噪声
按
噪
声
性
质
Notes:     人类活动所产生的对通信造成干扰的各种噪声
    自然界存在的各种电磁波源所产生的噪声
    通信设备本身产生的各种噪声

## Slide 42
热噪声：
式中
k = 1.38  10-23（J/K）－ 波兹曼常数
T － 热力学温度（ºK）
R － 阻值（）
B － 带宽（Hz）
热噪声电压有效值：

## Slide 43
归纳
  信道加性噪声n(t) :
代表：起伏噪声（热噪声等）
性质：高斯白噪声
n(t) ⤳ BPF ⤳ 窄带高斯噪声

## Slide 44
平均功率：
噪声等效带宽：
功率谱：
噪声等效带宽
Pn(f)
接收
滤波器
特性
通过宽度为Bn的矩形滤波器的噪声功率
= 通过实际接收滤波器的噪声功率。
物理
意义
  窄带高斯噪声 :

## Slide 45
信道容量
§4.6
——指信道能够无差错传输时的最大平均信息速率

## Slide 46
式中，P(xi) ‒发送符号xi的概率（i=1,2,3,⋯,n）
（1）信源发送的平均信息量（熵）
（2）因信道噪声而损失的平均信息量
式中，P(yj) ‒收到yj的概率（j=1,2,3,⋯,m）；
P(xi/yj) ‒收到yj后判断发送的是xi的转移概率
§4.6.1 离散信道容量

## Slide 47
（3）信息传输速率 R —— 信道每秒传输的平均信息量
[H(x) – H(x/y)] ‒是接收端得到的平均信息量
r ‒信道每秒传输的符号数为（符号速率）
——最大信息传输速率：对一切可能的信源概率分布，求R的最大值：
含义：每个符号能够传输的最大平均信息量
（4）信道容量 Ct
等价式：

## Slide 48
  S － 信号平均功率（W）；B － 带宽（Hz）
  n0 －噪声单边功率谱密度；N = n0B －噪声功率（W）
由香农信息论可证，白噪声背景下的连续信道容量为:
——香农公式
等价式：
§4.6.2 连续信道容量

## Slide 49
意义：
含义：

## Slide 50
  信道容量 C依赖于 B、S 和 n0
  增大 S 可增加 C，若S  ，则C ；
  减小 n0 可增加 C，若n0  0，则C ；
  增大 B 可增加 C，但不能使 C无限制增大。
  当 B  时，C 将趋向一个定值：
结论：
信道容量和带宽关系
S/n0
S/n0
B
C
1.44(S/n0)
Notes: 香农公式给出了通信系统所能达到的极限信息传输速率，但是，香农公式只证明了理想通信系统的“存在性”，却没有指出这种通信系统的实现方法。

## Slide 51
  C一定时，信道带宽B、信噪比S/N、传输时间t 三者之间可以互相转换。
  增加B，可以换取S/N的降低；反之亦然。
  若S/N不变，增加B，可以换取 t 的减少。
应用：
【例如】
Notes: 香农公式给出了通信系统所能达到的极限信息传输速率，但是，香农公式只证明了理想通信系统的“存在性”，却没有指出这种通信系统的实现方法。

## Slide 52
30dB
每个像素的信息量
一幅图片的信息量
解：
例

## Slide 53: 小结
信道特性对信号传输的影响
恒参 随参
调制信道、编码信道
噪声
信道容量