## Slide 1
1
通信原理

## Slide 2: 课程考核方式
本课程为考试课；
考查方式----闭卷；第九周/第十周考试。
总成绩： 期末 (50%), 平时成绩(50%).
参考教材：
樊昌信《通信原理》第7版 精编本[M]北京：国防工业出版社 2021.01
樊昌信《通信原理》第7版[M]北京：国防工业出版社 2012.09
Rodger E. Ziemer， 《通信原理：调制、编码与噪声》第七版 [M] 北京：电子工业工业出版社 2018.06
周炯槃，通信原理，第4版[M] 北京：北京邮电大学出版社，2015.08

## Slide 3: 本课程课程资料链接:(同步更新)
https://happyday159.github.io/course-materials/
https://gitee.com/happyday159/course-materials/

## Slide 4
绪 论
通信原理（第7版）/精编本
第1章

## Slide 5
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 6
通信的基本概念
§1.1

## Slide 7
击鼓
鸣金
电报
烽火
电话
电视
因特网
数字化
智能化
高速化
移动化
个人化
。。。
。。。
综合化
1.1.1 通信的发展

## Slide 8
声音
音频信号
将音频信号放大、调制，产生 AM信号，并耦合到发射天线
接收天线将电磁波转换为 AM信号（含有噪声）
将AM信号解调还原为音频信号，再经音频功放后，驱动扬声器，还原为声音。
发射天线将AM信号感应成
可以辐射到大气中的电磁波 （无线电波）
1.1.2 消息 信息 信号
Notes: 先让我们借助调幅（AM）无线广播系统来认识它们：

## Slide 9
：消息中蕴含的有效内容。
：通信系统传输
的对象。形式多种:
：消息的电表示形式/传输载体。
模拟信号：
数字信号：
信号参量取值连续
信号参量取值离散
语音、温度、图像
数据、文字、符号
连续消息：
离散消息：
信号
消息
信息

## Slide 10
信号
消息
信息
传输
载体
模拟信号
数字信号
表现形式
内涵
Q&A
三者关系

## Slide 11: ① 模拟信号 和 数字信号:

## Slide 12
  话筒（声音传感器）把声音转变成音频信号；
  数字终端把符号转变成数字信号；
  摄像机把图像转变成视频信号；
  热敏电阻（温度传感器）把温度转变成电信号。
② 消息 ~ 电信号的转换:

## Slide 13
基于以上对 消息 、信息 和 信号 的理解：
通信
通信系统

## Slide 14
通信系统模型
§1.2

## Slide 15
1.2.1 通信系统一般模型

## Slide 16
消息 → 电信号
如 电话机的话筒
把声音→音频信号
电信号 → 消息
如电话机的听筒
把音频信号→声音
原始电信号→适合在信道中传输的信号。如 编码、调制
其功能与发送设备相反。
如 译码、解调
destination
source
transmitter
receiver
channel
noise
能传输信号的
各种物理媒介
Notes: 一般模型反映了通信系统的共性。实际中，根据不同的传送
对象和研究内容，有不同形式的通信系统。如：模、数

## Slide 17
模拟消息  原始电信号（基带）
基带信号  已 调 信号（带通）
1.2.2 模拟通信系统模型
两对重要变换：

## Slide 18
信源编码：
  模/数转换
  提高有效性
信道编码：
  增强抗干扰能力
1.2.3 数字通信系统模型

## Slide 19
  抗干扰能力强，且噪声不积累；
  传输差错可控；
  便于处理、变换、存储；
  便于将来自不同信源的信号综合传输；
  易于集成；易于加密。
  可能需要较大的传输带宽；
  对同步要求高。
优点
缺点
1.2.4 数字通信的特点

## Slide 20
通信系统分类
与
通信方式
§1.3

## Slide 21
详见表3-1
按复用方式划分：频分、时分、码分复用。
同一个通信系统可以分属于不同分类。
 AM广播系统——中短波通信、模拟通信、
带通传输系统（调制系统）。
1.3.1 通信系统分类
Notes: 可从不同角度进行分类：

## Slide 22
    单工通信：
    （单向）
    半双工通信：
    （双向、不同时）
    全双工通信：
    （双向、同时）
按传输方向和时间分：
1.3.2 通信方式

## Slide 23
在并行信道上同时传输 n 个比特信息。
按数字码元传输时序分：
  并行传输：
串行传输：

## Slide 24
0 1 1 0 0 1 0 0 1 101010
串行传输：
数字码元序列按时间顺序一个接一个地在一条信道中传输。

## Slide 25
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 26
信息及其度量
§1.4

## Slide 27
引言
信息具有以下特性：
在当今信息社会中，信息是最宝贵的资源之一。
时效
压缩
存储
传输
相对
共享
存在
度量
扩充
信息具有普遍存在性（即存在于任何事物的运动和变化中）；可扩充或压缩性；可存储与传输性；相对性（不同的认识主体观察到的信息不同）；可度量、可共享和时效性（信息具有“生命周期”）。
信息必须依附于一定的物质形式存在，这种承载信息的物质就是消息。
同样的信息可用不同形式的消息来表述。

## Slide 28
原则：
  度量方法与消息的种类无关。
  与消息的重要程度无关。
举例：
  “美国世贸大楼被炸（9.11事件）”（时效性）
  “明天下雨”
可见：
  消息中所含信息量和不可预测性或不确定性有关。
  消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。
如何度量消息中所含的信息量 ?
根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的概率来描述。
？

## Slide 29
原则：
  度量方法与消息的种类无关。
  与消息的重要程度无关。
举例：
  “美国世贸大楼被炸（9.11事件）”（时效性）
  “明天下雨”
可见：
  消息中所含信息量和不可预测性或不确定性有关。
  消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。
如何度量消息中所含的信息量 ?
？
根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的概率来描述。
信息量 I 可用概率 P 来度量：
I = f [P(x)]

## Slide 30
P 1，I0
P 0，I
P(x) < P(y),
I(x) > I(y)
相加性
a= 2，比特(bit) ，简记为b
a= e，奈特(nat)
a=10，哈特莱(Hartley)
1 nat=1.44 b
1. 离散消息 x 的信息量

## Slide 31
概率相同，每个符号蕴含的信息量也相同；
二进制的每个码元含 1 （b)
四进制的每个码元含 2 （b)
推广：M进制的每个码元含 log2M （b)
【1-1】
二进制信源（0，1）
【1-2】
四进制信源（0，1，2, 3）
每个四进制符号可用
2 个二进制符号表示。
解：
试求：等概独立发送符号时，每个符号的信息量 。
评注
例
例

## Slide 32
—— 信源中每个符号所含信息量的统计平均值。
设
则 统计独立的M个符号的离散信源的平均信息量为
H与热力学中的熵形式一样，故称为信源的熵。
2. 离散消息的平均信息量

## Slide 33
比较例【1-3】与【1-2】可知：
等概时，熵最大:
评注
例
解

## Slide 34
利用信息相加性概念来计算：
评注
利用熵的概念来计算：
例
解：

## Slide 35
归纳：

## Slide 36
基本概念
信息度量
性能指标
模型/分类/通信方式
信息量/信源熵
有效性/可靠性
本章内容:
第1章 绪 论

## Slide 37
通信系统性能指标
§1.5

## Slide 38
可靠性
text
有效性
性能
指标
模 拟 通 信
数 字 通 信
传输带宽
输出信噪比
频带利用率
差错概率
矛盾、关联、互换

## Slide 39
例如：1秒内传输1000个码元，则 RB =1000 Baud
1.5.1 数字通信系统的有效性指标

## Slide 40
Rb与 RB的关系——
H为纽带

## Slide 41
（3）频带利用率——把 B 与 传输速率 联系起来
  定义为单位带宽内的传输速率，即
Q&A

## Slide 42
（1）误码率 Pe
二进制：Pb=Pe ； M进制：Pb<Pe ；
（2）误信率(误比特率） Pb
1.5.2 数字通信系统的可靠性指标

## Slide 43
本章小结：
    术语，模型，分类，通信方式
    数字通信的优缺点
    信息量：Ii ，H，I总
    RB，Rb，η；Pe ，Pb

## Slide 44
谢谢！